## Slide 1
红外测温项目
工作汇报
汇报人：朱明煊，陈浩翔，王子璇，张瑞成

## Slide 2
目录
01
项目基本情况
Overview of project
02
项目开发过程
Developing process of project
03
项目完成情况
Completion of project
04
项目总结
Conclusion of project

## Slide 3
01
项目基本情况

## Slide 4
项目概况
overview
简 介
  本课题基于非接触式红外温度传感器mlx90615模块完成人体测温应用程序，采用ESP8266芯片进行局域网数据传输。应用程序采用Python语言开发，采用arduino语言控制传感器，编写能够完成红外体温数据采集，数据保存，历史数据查询，温度曲线实时显示，温度语音播报，人脸识别匹配个人信息等功能的程序。

## Slide 5
实现PC与mlx90615模块的串口通信与局域网通信
目标一
实现被测人员的面部识别匹配功能
目标二
实时测量温度的数据库管理，包含测得温度，时间，地点信息以及面部识别信息
目标三
UI界面开发，并能实时显示所测温度与历史体温，以及最值、平均值
目标四
数据可视化，根据历史体温数据生成图表
目标五
温度语音播报，根据测得温度区间播报体温与对应的健康建议语音
目标六
开发目标
Project Objectives

## Slide 6
项目开发计划
Development plan of work

## Slide 7
02
项目开发过程

## Slide 8
阶段性工作概述
Overview of staged work
PC与传感器通信
模块一
UI界面开发
并实现简单逻辑
模块二
后台数据处理模块与数据可视化功能
模块三
人脸识别
模块四

## Slide 9
PC与传感器通信：困难
01
02
03
04
·初次接触硬件
·开发板故障
nodemcu开发板
·认错传感器
（尴尬）
·开发板与传感器的连接
·Arduino的学习与代码编写
串口通信
·Python服务器搭建
·使用ESP8266WiFI模块
·建立socket通信
局域网通信
·设置信号格式
·规范数据传输格式
·防止服务器崩溃
远程控制传感器

## Slide 10
搭建环境，学习PyQt的使用
学习Python信号槽原理，实现界面跳转
1.基础
利用Resize()函数使得窗口可以自由拉伸；
从原来的单一窗口改变设计为不断产生子窗口
3.优化窗口
尝试百度aip后放弃
使用pyttsx3库，调用简单
将温度作为参数，不同温度播报不同语句
出现异常退出情况，将mac更换成windows系统电脑后问题消失
2.语音播报
尝试使用MySQL，过于冗杂
学习Django框架，利用SQLite，使用简单的函数就能完成数据的交互
4.与数据库交互
UI界面开发：棘手

## Slide 11
数据可视化：痛苦
利用Django框架
与SQLite交互
将查找到的信息显示在屏幕上
3.显示个人温度信息
建立预存储列表作为选项，通过下拉框的index并利用字符串分割操作，提取了月、日、时间、地点
1.根据下拉框选择内容筛选数据
学习了QtCharts语法
点击按钮生成图表
能显示最大温度、最小温度，平均温度
4.绘制个人信息折线统计图
学习了QtCharts语法
划定横轴温度区间
纵轴为该温度人数
显示测温人数、平均温度、风险预测信息
2.绘制区域信息柱形图

## Slide 12
人脸识别：地狱
查阅相关资料
学习相关知识
网络代码大多不可靠
学习知识
听从老师建议，采用特征点识别法
借鉴了虹软ArcSoft Face的识别工具
首先检测人脸，识别后转化成信息列表存储
实现人脸识别
利用opencv库，调用系统摄像头
利用布局将摄像头框定在主界面中
添加各种按钮
打开摄像头
防止阻塞，调用了子线程
使用默认方法的sdk进行提取
与激活好的照片进行匹配，
照片名称即所得信息
面部特征提取与匹配

## Slide 13
03
项目完成情况

## Slide 14
烧写单片机
  为实现网络通信，首先应设置好连接WiFi的名称密码，并导入ESP8266WiFi.h。测温功能是调用了mlx90615.h的自带函数实现的。之后连接到设置好的IP地址和端口号，与服务器进行socket连接。最后接收服务器信息，如果接收到信号则以设计好的python字典格式发送温度信息。

## Slide 15
烧写单片机

## Slide 16
搭建服务器
  首先在__init__中设置好启动服务器监听socket等基本功能，防止多次点击按钮时重复执行出现错误。连接建立后准备接受按钮发来的信号。信号正确则向传感器发去信号，然后准备接收传感器发来的json信息。之后将json信息decode再eval得到字典格式的数据，即可把温度信息返回给主界面。这里应避免收到空消息，导致eval函数出现EOF错误。最后应避免提前关闭tcpServerSocket，防止重复点击按钮时无法连接服务器，应将这部分功能设置为整个程序退出后才会执行。

## Slide 17
搭建服务器

## Slide 18
数据的存储与读取
  在Django的框架下，利用类存储数据库信息，非常的便捷。我们建立了db_manager.py。里面分别建立了用于区域数据处理与个人数据处理的类。并且在文件中实现了不同种数据的筛选函数，以筛选地区与时间的函数为例，通过条件不断缩小列表的范围

## Slide 19
数据的存储与读取

## Slide 20
柱形图与折线图的绘制
  柱形图主要用到了QtCharts.QBarSet。首先根据35-38度以0.5为步长，取出每个区间的测温数，然后作为Y填入set，之后利用字符串填充横轴，边界范围以35以上,38以下表示，纵轴范围则是区间人数的最大值与最小值决定，最后进行图例的设置。折线图主要用到了lineseries，取温度与测温时间作为纵坐标与横坐标，通过点、值对的形式进行填充，代码如下：

## Slide 21
柱形图与折线图的绘制

## Slide 22
人脸识别的实现
人脸识别首先要做的是定义摄像头的位置与开启方式，我们设定了预加载-匹配-关闭的按钮，并给屏幕划定了规定区域。我们采用了子线程的方式进行人脸匹配，开启摄像头后，读入我们预存储的照片，进行特征提取。再将屏幕中的人脸进行特征匹配，成功则显示姓名ID。人脸检测：我们学习现有的部分代码，利用sdk的detect_faces函数进行检测，把特征、坐标、标号返回
人脸特征：提取同样是利用sdk的extract_feature函数进行提取，参数按照说明的格式进行设定。
人脸对比：利用人脸特征值与照片特征值一一匹配，直到匹配成功。

## Slide 23
人脸识别的实现

## Slide 24
04
项目总结

## Slide 25
杀手功能
人脸识别
语音播报
数据可视化
点击按钮测温

## Slide 26
为保证主界面（UI界面）的正常工作，防止发生阻塞，我们将摄像头和服务器都设置成了单独的子线程
多线程处理
利用已有数据进行数据处理并生成图表
数据可视化
窗口可伸缩
下拉框可与数据库交互
UI设计
检测到屏幕中出现人脸
读入预存储的照片提取特征点
将屏幕中的人脸进行特征点匹配
人脸识别
按钮与服务器互相通信
点击一次进行一次请求，获得一次温度
点击测温的实现
利用Django存储数据，
利用多重条件对数据提取
数据库交互
项目核心技术难点
Key difficulties of project

## Slide 27
收获·经验·教训
库的安装与解释器选择 多个python解释器，环境变量问题
32位与64位
五台电脑
环境安装
mac与windows端共同开发
python库的不兼容
平台问题
不同模块分别开发完后，
合并时可能存在重大问题！
PySide2与PyQt5
服务器的监听与关闭
模块合并
代码风格一定要优雅
多人开发时书写习惯不同
本以为没问题的代码可能合并后出错，需要重新调试
要命名清晰，注释解释详尽
代码与注释

## Slide 28
小组成员介绍
组长：朱明煊

## Slide 29
小组成员介绍
组员：陈浩翔
组员：王子璇
组员：张瑞成

## Slide 30
谢谢观看
Thank you for your watching